## Slide 1: Lab1:系统上电启动

## Slide 2: 实验内容
80386处理器上电启动的过程
操作系统内核的加载过程
C语言的调用过程

## Slide 3: 系统引导
程序从哪里来？
程序从哪里开始？
Notes: 3

## Slide 4: 存储器
Notes: 4

## Slide 5: 存储器－－掉电不丢失
Notes: 5

## Slide 6: 一种特殊的存储芯片
掉电不丢失
读取的方式和ram一致
所在的地址与复位地址相同
ROM
Eeprom
Nor Flash

## Slide 7: 启动流程追踪1
摘自"IA-32 Intel体系结构软件开发者手册"

## Slide 8: x86启动顺序 – 第一条指令
CS = F000H, EIP = 0000FFF0H
实际地址是:
Base + EIP = FFFF0000H + 0000FFF0H = FFFFFFF0H
这是BIOS的EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) 所在地
当CS被新值加载，则地址转换规则将开始起作用
通常第一条指令是一条长跳转指令(这样CS和EIP都会更新)，跳转到BIOS代码中执行

## Slide 9: x86启动顺序 – 从BIOS到Bootloader
BIOS 加载存储设备（比如软盘、硬盘、光盘、USB盘） 上的第一个 扇区(主引导扇区，Master Boot Record, or MBR) 的512字节到内存的 0x7c00 …
然后转跳到 @ 0x7c00的第一条指令开始执行

## Slide 10: 实模式与保护模式
实模式
  （即实地址访问模式）它是Intel公司80286及以后的x86(80386,80486和80586等)兼容处理器（CPU）的一种操作模式。实模式被特殊定义为20位地址内存可访问空间上，这就意味着它的容量是2的20次幂（1M）的可访问内存空间（物理内存和BIOS-ROM），软件可通过这些地址直接访问BIOS程序和外围硬件。实模式下处理器没有硬件级的内存保护概念和多道任务的工作模式。但是为了向下兼容，所以80286及以后的x86系列兼容处理器仍然是开机启动时工作在实模式下。80186和早期的处理器仅有一种操作模式，就是后来我们所定义的实模式。实模式虽然能访问到1M的地址空间，但是由于BIOS的映射作用（即BIOS占用了部分空间地址资源），所以真正能使用的物理内存空间（内存条），也就是在640k到924k之间。1M地址空间组成是由16位的段地址和16位的段内偏移地址组成的。用公式表示为：物理地址=左移4位的段地址+偏移地址。
保护模式
  经常缩写为p-mode,在Intel iAPX 286程序员参考手册中（iAPX 286是Intel 80286的另一种叫法）它又被称作为虚拟地址保护模式。经管在Intel 80286手册中已经提出了虚地址保护模式，但实际上它只是一个指引，真正的32位地址出现在Intel 80386上。保护模式本身是80286及以后兼容处理器序列之后产成的一种操作模式，它具有许多特性设计为提高系统的多道任务和系统的稳定性。例如内存的保护，分页机制和硬件虚拟存储的支持。现代多数的x86处理器操作系统都运行在保护模式下，包括Linux, Free BSD, 和Windows 3.0（它也运行在实模式下，为了和Windows 2.x应用程序兼容）及以后的版本。

## Slide 11: x86启动顺序 – 从bootloader到OS
bootloader做的事情:
  使能保护模式（protection mode） & 段机制（segment-level protection）
  从硬盘上读取kernel in ELF 格式的ucore kernel (跟在MBR后面的扇区)并放到内存中固定位置
  跳转到 OS的入口点（entry point）执行，这时控制 权到了 OS中

## Slide 12: x86启动顺序 – 段机制
摘自"IA-32 Intel体系结构软件开发者手册"

## Slide 13: x86启动顺序 – 段机制
摘自"IA-32 Intel体系结构软件开发者手册"

## Slide 14: x86启动顺序 – 段机制
摘自"IA-32 Intel体系结构软件开发者手册"
Loading GDT:
lgdt gdtdesc gdt:
……
gdtdesc:
.word 0x17
.long gdt

## Slide 15: x86启动顺序 – 使能保护模式
摘自"IA-32 Intel体系结构软件开发者手册"
使能保护模式（protection mode）, bootloader/OS 要设置 CR0的bit 0 (PE)
段机制（Segment-level protection）在保护模式下是自动使能的

## Slide 16: x86启动顺序 – 加载 ELF格式的OS kernel
struct elfhdr {
// must equal ELF_MAGIC
uint magic; uchar elf[12]; ushort type; ushort machine;
// program entry point (in va)
// offset of the program header tables
uint uint uint uint uint
version; entry; phoff; shoff; flags;
// number of program header tables
ehsize;
phentsize;
phnum; shentsize; shnum; shstrndx;
ushort
ushort
ushort ushort ushort ushort
};

## Slide 17: x86启动顺序 – 加载 ELF格式的OS kernel
struct | proghdr | { |  | 
uint | type; |  | // | segment type
uint | offset; |  | // | beginning of the segment in the file
uint | va; |  | // | where this segment should be placed at
uint | pa; |  |  | 
uint | filesz; |  |  | 
uint | memsz; |  | // | size of the segment in byte
uint | flags; |  |  | 
uint | align; |  |  | 
};

## Slide 18: x86启动顺序 – 参考资料
Chap. 2.5 (Control Registers) ), Vol. 3, Intel® and IA-32
Architectures Software Developer’s Manual
Chap. 3 (Protected-Mode Memory Management), Vol. 3,
Intel® and IA-32 Architectures Software Developer’s
Manual
Chap. 9.l (Initialization Overview), Vol. 3, Intel® and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual
An introduction to ELF format: http://wiki.osdev.org/ELF

## Slide 19: C语言的函数调用过程

## Slide 20: C函数调用的实现

## Slide 21: C函数调用的实现

## Slide 22: C函数调用的实现

## Slide 23: C函数调用的实现

## Slide 24: C函数调用的实现

## Slide 25: C函数调用的实现

## Slide 26: C函数调用的实现

## Slide 27: C函数调用的实现

## Slide 28: C函数调用的实现
■ 其他需要注意的事项
参数（parameters） & 函数返回值（return values）可通过寄存
器或位于内存中的栈来传递
不需要保存/恢复(save/restore)所有寄存器

## Slide 29: C函数调用的——参考资料
Understanding the Stack:
http://www.cs.umd.edu/class/sum2003/cmsc311/Notes/Mips/stack.html