## Slide 1: 计算机启动和引导过程
蒲凌君
计算机学院
pulingjun@gmail.com

## Slide 2: 计算机启动过程
按下主机上的power键后, 第一个运行程序
  基本输入输出系统 (BIOS): Base Input & Output System
  它是由谁加载到内存的?
  它被加载到内存哪里?
  CS:IP如何定位的?
  它如何体现 “基本”?
  实模式
    32位或64位CPU在8086体系下的工作环境
    计算机内存以字节为基本单位
    20根地址总线 (寻址1MB, 0x00000 ~ 0xFFFFF)
    该1MB寻址空间由多个部分组成

## Slide 3: 实模式下的内存布局
动态随机访问内存 (DRAM)
即内存条 640KB
只读内存 (ROM)
BIOS代码 64KB
计算机硬件会提供初始化功能调用
BIOS调用它们, 完成硬件检测、初始化
BIOS在0x000~0x3FF建立中断向量表, 共256个中断, 每个大小均为4 Bytes
4字节存的什么?
CS:IP
64KB
64KB
为什么是“基本”?

## Slide 4: BIOS引导原理
只读内存 (ROM)
BIOS代码 64KB
BIOS是一个程序, 它需要一个入口地址才能执行
这个地址是0xFFFF0
开机时CPU的CS:IP寄存器被强制初始化为0xF000:0xFFF0
这个位置其实只有一条跳转语句: jmp 0xF000:0xE05B
64KB
64KB

## Slide 5: BIOS引导原理
只读内存 (ROM)
BIOS代码 64KB
BIOS是一个程序, 它需要一个入口地址才能执行
这个地址是0xFFFF0
开机时CPU的CS:IP寄存器被强制初始化为0xF000:0xFFF0
这个位置其实只有一条跳转语句: jmp 0xF000:0xE05B
BIOS会调用中断0x19 (19h)  检测计算机中硬、软盘数 (磁盘)
存在可用的磁盘, BIOS把它0盘0道1扇区的内容加载到0x7C00
64KB
64KB

## Slide 6: BIOS引导原理—引导扇区
存在可用的磁盘, BIOS把它0盘0道1扇区的内容加载到0x7C00
若该扇区内容最后以魔数0x55和0xaa结尾  该扇区为MBR引导扇区
MBR程序的大小为512 Bytes
以3.5英寸软盘为例, 2盘 + 80道 + 18扇区
0盘0道1扇区需要磁头移动最少
一个扇区512 Bytes
MBR中的是BootLoader引导启动程序
  Boot负责开机启动、加载Loader程序
  Loader完成硬件环境配置、加载内核

## Slide 7: BIOS引导原理—Boot程序v1.0
指定了程序起始地址为0x7c00, 否则从0x0000开始；
BIOS跳转到这句用的指令jmp 0 (CS) : 0x7c00 (IP)
寄存器初始化过程, 段寄存器 (除了CS)只能被通用寄存器赋值! 那CS呢??

## Slide 8: BIOS引导原理—Boot程序v1.0
int 0x10中断的清屏、打印字符串等功能
CPU如何执行Boot程序呢?

## Slide 9: BIOS引导原理—Boot程序v2.0 (FAT12)
格式化—文件系统会将软、硬盘的扇区内容清空，并进行结构化处理。以FAT文件系统对软盘格式化为例:
1. 遍历根目录区, 寻找load.bin程序
2. 若找到, 确定程序所在的起始簇号
3. 根据起始簇号, 计算对应的扇区号, 在FAT表项中定位所在数据区的位置
4. 读入数据区内容到指定内存地址中
5. 根据FAT表项继续读该程序的内容, 直至FAT表项等于终止符0xFFFH
6. load.bin全部读入内存后,
Boot跳转到Loader的地址，
开始执行Loader程序

## Slide 10: BIOS引导原理—loader程序
检测硬件信息
  OS内核程序需要硬件信息, 但OS内核运行在保护模式
  Loader需要调用BIOS中断 (运行在实模式) 来获取上述信息
  解析物理地址信息
  处理器模式切换
    BIOS运行的实模式 32位OS使用的保护模式64位操作系统使用的IA-32e模式
  向内核传递数据
    控制信息: 控制内核程序的执行流程
    硬件数据: 为内核程序的初始化提供支持

## Slide 11: BIOS引导原理—loader程序
开启A20功能, 寻址1M (20位)  4G (32位)
  FS寄存器可以在实模式下将内核代码映射到1M之上
构建系统数据结构
  代码段全局描述符表
  数据段全局描述符表
  局部描述符表
  中断和异常
    中断描述表
  段页内存管理
  多任务机制
  类似boot程序在FAT文件系统中加载kernel.bin, 跳转操作系统内核程序
进入到保护模式以及IA-32e模式

## Slide 12: 操作系统内核程序
内核程序入口start_kernel()
  INIT_TASK(): 0号进程 (系统进程, 进程列表首位)
  trap_init(): 设置中断门, 用于处理各种中断 (e.g., 系统调用)
  mm_init(): 初始化内存管理模块
  sched_init(): 初始化进程调度策略模块
  vfs_caches_init(): 虚拟文件系统初始化
  kernel_thread(): 1号进程 (第一个用户进程)
不同进程开始竞争资源、拥有不同权限等等
内核态 vs. 用户态
体现保护模式, 用户不能为所欲为
用户想访问重要资源 (e.g.,硬件) 需要向内核 (大总管) 申请, 由它帮用户完成
中断和系统调用

## Slide 13: 操作系统内核程序
内核程序入口start_kernel()
  INIT_TASK(): 0号进程 (系统进程, 进程列表首位)
  trap_init(): 设置中断门, 用于处理各种中断 (e.g., 系统调用)
  mm_init(): 初始化内存管理模块
  sched_init(): 初始化进程调度策略模块
  vfs_caches_init(): 虚拟文件系统初始化
  kernel_thread(): 1号进程 (第一个用户进程, 管理其他用户进程)
  kernel_thread(): 2号进程 (管理系统进程)
  系统启动完成, 等待用户创建新的进程

## Slide 14: 操作系统内核程序
系统调用简图